四川电信数据中心(光华机房)

【四川电信数据中心】光华机房

机房级别：电信4星级机房(Tier3)

机房地址：成都市光华大道南江路温江电信第二交换局2楼

【光华机房简介】

光华机房位于成都市温江区光华大道旁，交通便利，309、319路公交车可以直达机房楼下。该机房建筑面积约2400平米，功能齐全，最大可容纳服务器5000台以上，客户托管区（直流服务器区、交流服务器区；百兆接入区、千兆接入区、万兆接入区等）、监控室、客户操作室等一应俱全。机房大楼根据电信级枢纽机房标准的特点设计建造，高达8级的抗震强度，可在各种特殊情况下最大限度地保障客户设备和数据的安全，高达4.5米的层高和2400平米的建筑面积提供了充足的机柜存放空间。

机房环境良好，周边无任何产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所。无水灾、火灾侵扰，无超高压变电站、电气化铁道、大功率雷达站等强电磁干扰源。配备专业的物业管理人员，7*24小时的保安服务，确保了机房的环境安全。

机房采用完全独立双路市电引入、冗余柴油发电机组和移动油机提供可靠的后备供电能力。双路冗余(2+1)UPS（单台400KVA）电源，单组UPS容量达800KVA。配合双柴油发电机组，使整套供电系统具备充足、稳定、可靠的电力。从而保障充足、持续的电力供应，保证99.99%以上的持续供电率。

光华机房上联带宽达40G，以互联的两台cisco7609作为机房网络核心，机房内部网络全部采用冗余连接，核心层与汇聚层双千兆、汇聚层到接入层双百兆冗余的拓朴结构。确保网络设备的高可靠性架构，做到无单点故障，分支网络提供冗余设备及线路.可针对客户数据传输，维护的需求提供XDSL、DDN、ISDN、ATM、MPLS VPN等多种接入手段，并能提供与国内Chinanet主要节点城市连接的长途专线。并可根据客户需要提供万兆上联接入。目前光华机房用户群为以腾讯、上海帝联等为主的大中型客户。

机房空调机组为海洛斯、立博特等品牌风冷式空调，机房空调机组为N+1配备，采用下送风上回风制冷方式，配合机柜内部的可调整式风量控制板，能充分保证客户设备获得良好的环境温湿度的效果。

IDC机房具有良好的防静电措施：铺设了防静电PVC地胶板，机架接地，机房地面的承重能力为600kg/平方米，同时能对特殊设备进行地面散力和机柜支架等。

机房空间可根据用户的具体要求进行灵活划分隔离配置，如：专门为用户定制的隔离空间机房，并部署电磁门禁和远程视频监控，确保客户专属机房的私密性和安全性。

光华数据中心实拍图像

【光华机房功能分区】

光华IDC机房总面积2400平米，分为四层，一层为高低压电源室、UPS室，二、三楼为普通托管机房、四楼为VIP机房，二、三、斯楼层均设有客户操作室，库房等功能区域。

【光华机房网络结构】

光华IDC机房具有优越的网络条件，通过4条链路总共40G带宽直接连接到城域网、中国电信四川公司骨干网络、CN2网络，机房内部网络全部为千兆光纤到核心层和汇聚层，百兆到接入层，构成一个无瓶颈的交换式网络环境。关键网络设备都采用双机热备，分支设备提供冗余线路，确保整个网络的高可用性和可靠性，避免单点故障的发生。

光华IDC机房实际网络结构图

【光华机房空调保障环境】

光华机房现有空调系统由17台海洛斯和8台立博特风冷式空调组成，机房空调机组为N+1配备，每台空调的制冷量约为65KW，采用下送风上回风制冷方式，配合机柜内部的可调整式风量控制板，能充分保证客户设备获得良好的环境温湿度的效果。根据冷热空气流动原理，仍采用下送风上回风方式；更改机柜构造，扩展机柜深度，采用前门密闭后门通透式机柜，冷空气从前门内下方通过可控制风量的风板进入机柜，通过机柜内服务器后从后方散发到机房空间，再经过空调回风制冷，从而形成单向循环，避免了热交换冲突；对机柜内没有上满服务器的空余机位采用盲板封闭，避免冷空气没有经过热交换进入机房空间；此空调送风方式与机柜的改良设计，使机房空调的冷量得到最大可能的应用，可以有效的减少冷量的散失，从而达到节约能耗的效果。

而机房附属区域如客户操作室等则采用大金、美的等商用柜式、挂式空调，保证客户有一个比较舒适的操作环境。

现机组制冷功率完全能够满足机房设备制冷功率要求并有较大冗余，使机房温、湿度完全满足以下要求：

温度：夏季23±2 º，冬季20±2 º；

相对湿度：45%～65%；

湿度变化率：<5ºC/h，不结露；

压力变化：保持正压；

防尘：静态条件下空气中0.5um的尘粒数少于18000粒/升。

风冷式空调实拍图

【光华机房防雷、防静电措施】

光华IDC机房按照电信机房AA级标准设计，除机柜内特有的接地铜条设计外，机房中的交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地、防静电接地的处理符合规范，机房内所有设备的可导电金属外壳，各类金属管道，建筑物金属结构，都进行了等电位连接，能有效防类防止雷电的地电位反击电压通过接地体入侵，防止由交流供电电源线路入侵，防止由通信信号线路入侵，并在中心机房安装过电压保护系统，防止浪涌对设备造成损害。

机房采取上走线方式，强弱电三线分离，无活动地板，成功避免了电磁干扰的隐患。

【光华机房防洪措施】

光华IDC机房大楼设计依据《电信专用房屋设计规范》，场地和道路设自然排水坡度。场地的雨水以暗管系统方式，排入基地四周道路的市政雨水管网。

光华IDC机房，不在用水区域垂直下方，机房没有铺设无关的水管进出机房，并安装有地湿报警器，24小时全天候监控，适时报警，可以防止水患产生，并定期实施进行消毒和防鼠措施，防鼠害、防虫害。

【光华机房消防措施】

光华机房门窗使用达到二级以上耐火等级材料，机房消防系统使用通过消防部门验收的无管网式气体自动灭火消防系统，采用高灵敏度的烟雾探测系统，能在第一时间及时发现火灾隐患，灭火药剂为洁净气体：七氟丙烷，系统共使用气体钢瓶20余个，分布于机房各个区域，控制中心设于机房二楼监控室，并在门卫室设有分中心，各个楼层区域可以独立控制使用气体灭火。同时在各个区域配备有手提式泡沫灭火器，便于及时处理初期火灾。

机房大楼设有防烟楼梯，并在楼道及机房内醒目位置设有安全指示牌，提示机房内人员在发生火情时能以最快速度远离危险区域。

消防设施实拍图

【光华机房电力保障】

市电接入：光华采用由田涌路10KV与电机路10KV组成的互为主备的二路10KV市电输入为机房提供充足、稳定、可靠的市电供应资源。

发电机组：大楼附设专用油机室，安装有2台威尔逊1650KVA/1350KW柴油发电机,总输出达2700KW，可分供也可以并机使用，油机支持自动切换，能充分满足保证客户用电需求。

发电机组实拍图

UPS接入：光华IDC机房拥有二套由爱默生400KVA UPS组成的2+1 冗余的UPS系统。

UPS机组及电池实拍图

当所有电力都中断时，UPS电池输出供电还可以支撑40分钟。当切换到油机发电系统时，可以保证7X24小时电源供应。每个头柜、机柜均是双路供电，为设备提供持续稳定的电力供应达99.99%以上。

【光华机房机柜主要技术指标】

中国电信四川公司数据中心提供国际标准42U服务器机柜，每个机柜均配置双UPS接入双电源模块，适合放置主流生产商（包括IBM、HP、SUN、EMC等）提供的机架式设备（包括小型机、磁盘阵列、磁带库等），保证单机柜功率至少满足4KVA，针对数据库服务器机柜可保障每路电源功率至少满足2KVA。

【光华机房安保措施】

光华机房大楼门口设有门卫室，由专业保安人员实行7*24小时不间断职守，禁止无关人员、车辆进入光华机房，要求出入人员必须凭有效证件并进行严格登记，否则不能进入大楼。

大楼保安拍图

光华使用机房门禁系统对机房内各主要出口，人员进入机房采用刷卡方式，远端可监控到人员身份、进出机房的时间等信息并可适时存储。门禁系统能对不同的人员设置不同的进出权限。门禁系统日志记录了一年以上7*24小时出入机房各门禁的人员情况。

门禁点及门禁点状态图实拍图

光华IDC机房共设有视频监控点20余处，并采用动态侦测录像，进行7*24小时的实时监控并保存三月以上的录像资料。

视频监控点及监控画面实拍图

在机房监控室中安排专人7×24小时全天候值班监控，对客户机房动力、环境的性能和故障提供监控管理服务，最大限度保障客户机房可靠性和稳定性。

【光华机房典型客户（部分）】

中国电信四川公司IDC成都光华机房现有客户10余家，主要客户包括：腾讯、上海帝联、上海网宿、PPL等。